ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению и утеплению фасадов с последующим устройством навесных вентилируемых фасадов лабораторного, инженерно-лабораторного, административно-бытового корпусов АО «ПНИТИ» по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 41

| № пп | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | «Устройство утепленных навесных вентилируемых фасадов лабораторного, главного, административно-бытового корпусов АО «ПНИТИ» по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 41» |
| 2. | Месторасположение объекта | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Героев Хасана, 41 |
| 3. | Основание для выполнения работ | 1. Настоящее техническое задание; 2. Проектная документация (стадии РД) 89-16-ВФ |
| 4. | Сведения о земельных участках | Земельные участки: кадастровый № 59:01:4410925:131; кадастровый № 59:01:4410925:132. |
| 5. | Заказчик | Акционерное общество «Пермский научно-исследовательский технологический институт» (АО «ПНИТИ») |
| 6 | Подрядчик | Определяется по результатам конкурсных процедур. Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации по строительству, что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации. |
| 7 | Источник финансирования | Собственные средства АО «ПНИТИ» |
| 8 | Вид строительства, очередность строительства | Вид строительства – ремонтные работы. Очередность: 3 очереди согласно п.14 Технического задания. |
| 9 | Состав работ | Подрядчик выполняет комплекс работ согласно утвержденной проектной документации (стадии РД) 89-16-ВФ : − выполнение ремонтных работ по восстановлению участков наружных стен − демонтаж существующей облицовки из профилированного листа - демонтаж облицовочной плитки с торцов корпусов, вставок и с цоколя АБК до 2 этажа − устройство утепленного навесного вентилируемого фасада (включая защитные короба) с облицовкой алюминиевыми композитными кассетами, включая отливы и откосы окон и кровли - облицовка нижней поверхности защитных козырьков обеих вставок - устройство козырьков входных групп и эвакуационных выходов Граница выполнения работ – фасады лабораторного, главного, административно-бытового корпусов, вставок между корпусами со стороны ул. Героев Хасана и торцевые фасады корпусов и вставок. |
| 10 | Требования к составу исполнительной документации | Перечень исполнительной документации, оформляемой на объекте, которая предоставляется Подрядчиком после выполнения работ: - исполнительная схема устройства вентилируемого фасада; - документы, подтверждающие качество применяемых материалов, изделий, оборудования; - паспорта (со всеми приложениями), технические свидетельства, сертификаты на материалы и изделия (их заверенные копии), либо другие документы, удостоверяющие тип и качество оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций. |
| 11 | Гарантийные обязательства | 1. Гарантии Подрядчика: - наличие членства в действующей СРО на весь период выполнения работ в соответствии с настоящим Договором. - надлежащее качество предоставляемых материалов, оборудования и систем, соответствие их технической документации на производство работ, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; - все предоставляемые материалы, конструкции, оборудования и системы являются новыми, не бывшими в использовании, изготовлены из новых невосстановленных компонентов; - качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием Заказчика, технической и проектной документацией на выполнение работ и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; - бесперебойное функционирование результата работ (инженерных систем, оборудования, материалов и т.д.) при нормальной эксплуатации объекта в соответствии с техническими требованиями к эксплуатации. 2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ (инженерных систем, оборудования, материалов и т.д.) устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| 12 | Основные показатели объекта | Количество зданий: 6, в т.ч. Лабораторный корпус; Главный корпус; Административно-бытовой корпус; Вставка между главным и административно-бытовым корпусом; Вставка между главным и лабораторным корпусом; Пристрой к главному корпусу. Количество этажей От 1 до 5 Площади фасадов зданий (без площади проемов, ориентировочно): Лабораторный корпус – 1092,8 кв.м; Главный корпус – 1131,5 кв.м; Административно-бытовой корпус – 877,9 кв.м; Вставка между главным и административно-бытовым корпусом – 146,2 кв.м; Вставка между главным и лабораторным корпусом – 190,4 кв.м; Пристрой к главному корпусу – 42,0 кв.м. |
| 13 | Перечень исходных данных для выполнения работ, предоставляемых Заказчиком | Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора передает Подрядчику следующие исходные данные: 1. Проектная документация (стадии РД) 89-16-ВФ; 2. Технический отчет «Обследование строительных конструкций стен главного и торцевых фасадов главного, лабораторного и административно-бытового корпусов по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Г. Хасана, 41 с выполнением инженерно-геологических изысканий для определения исходных данных для разработки проекта системы навесного вентилируемого фасада». ООО «Центрэксперт», Пермь, 2017. |
| 14 | Очередность и сроки выполнения работ | 1 очередь: административно-бытовой корпус (АБК)со вставкой между АБК и главным корпусом – не позднее 31 марта 2019 года; 2 очередь: главный корпус с пристроем – не позднее 30 июня 2019 года; 3 очередь: лабораторный корпус со вставкой между главным и лабораторным корпусом – не позднее 30 сентября 2019 года. |
| 15 | Условия выполнения работ | Все работы должны выполняться согласно действующим строительным нормам и правилам, техническим регламентам с соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности а также температурных технологических требований для выполнения ремонтных работ по восстановлению участков наружных стен. Все работы, неучтенные проектной документацией, необходимость выполнения которых возникла в ходе выполнения работ, выполняются Подрядчиком за свой счет. Выполнение работ осуществляется иждивением Подрядчика. Субподрядные организации и поставщики материалов предварительно согласовываются с Заказчиком. |
| 16 | Требования к заявке | Заявка подается в письменном виде с приложением сметы в программном комплексе «Гранд-Смета», база не ниже 2017г., тип файлов xls и xml. Цена выполнения работ твердая с разбивкой на очереди согласно п.14 настоящего Технического задания |