| ОАО Пермский научно-исследовательский технологический институт |  |
| --- | --- |

СОЕДИНЕНИЯ (ЗАМКИ)

НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ

| 36 6523 |
| --- |
| код продукции |
|  | ГОСТ 12.2.132-93 ПБ 08-624-03 |  | Система менеджмента качества сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) Сертификат соответствия № 00362/RU от 15.11.2010 до 15.11.2013 |
| РОСС RU.НО05.В00266 от 10.09.2009 до 10.09.2012 |  |  |

Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

№ РРС 48-0385 от 21.09.2009 на срок до 21.09.2014

Свидетельства на полезную модель № 10823, № 14995

## ПАСПОРТ

### ИС-00.000 ПС

| Тип (обозначение) | ИС- |  | ТУ 3-07501343-07-97 |
| --- | --- | --- | --- |
| Применяются для труб насосно-компрессорных |  |  |  |  |  |  |
| обозначение по п. 1.6 ГОСТ 633-80 | ГОСТ 633-80 |
| № партии |  |  |  | Количество в упаковке |  |
| Дата упаковки |  | месяц | 201 | год |  | ОТК | подпись/штамп |
| Дата консервации |  | месяц | 201 | год |  |  |  |

| Срок консервации – 1 год |  |  |
| --- | --- | --- |

ИС-00.000 ПС

1 Назначение изделия

Соединения (замки), изготавливаемые по ТУ 3-07501343-07-97, являются соединительными элементами с повышенной износостойкостью резьбовых соединений и предназначены для соединения насосно-компрессорных труб (НКТ), применяемых при эксплуатации и ремонте нефтяных, газовых, нагнетательных и водозаборных скважин.
            Замки могут использоваться с НКТ по ГОСТ 633 -80, с НКТ по ГОСТ Р 52203-2004, с НКТ по утверждённым ТУ завода-изготовителя, с НКТ зарубежных производителей изготовленных по стандартам Американского нефтяного института (АНИ) с резьбой, соответствующей ГОСТ 633-80.

Использование износостойких замков обеспечивает увеличение срока службы НКТ за счёт:
            1) применения износостойкого упрочнения резьб в рабочем соединении замка, по которому происходит свинчивание – развинчивание при сборе колонны;
            2) исключения повреждения тела НКТ плашками ключей и плашками спайдера.

Обозначение замка включает обозначение «ИС» и регистрационный (порядковый) номер, присвоенный предприятием-разработчиком конструкторской документации.

Пример обозначения:

ИС-75.000Ш   ТУ 3-07501343-07-97.

2 Состав изделия

2.1 В состав замка (рисунки 1 – 3) входят две детали:

- муфта (короткая или удлинённая) или дополнительный переходник; 
            - переходник (короткий или удлинённый)
с упрочненной резьбой в рабочем соединении,  по которому происходит свинчивание НКТ в колонну.

2.2 По дополнительному заказу потребителя, в состав изделия включают заглушки для защиты наружной резьбы деталей замка. Защитные заглушки для наружной резьбы переходников и муфт используются как при транспортировке изделий, так и при проведении технологических операций при эксплуатации.

2.3 Вместе с каждой упаковкой изделий и партией продукции, отгружаемой без тары (в соответствии с договором поставки) поставляется 1 экземпляр настоящего паспорта
 ИС-00.000 ПС.

3 Индивидуальные особенности изделия

3.1 Каждую деталь замка – муфту (дополнительный переходник) и переходник соединяют предварительно с НКТ. При проведении СПО свинчивание производят по рабочему соединению.

В замках в зависимости от назначения, используются:                       
            - муфты по размерам соответствующие муфтам по ГОСТ 633-80 или удлиненные муфты;

- переходники – короткие или удлиненные.

Короткие переходники предназначены для проведения спускоподъемных операций на колонне НКТ с использованием роторных ключей (гидророторов), удлиненные – гидроключей.

3.2 С целью исключения повреждения тела труб плашками спайдера, используют

удлиненную муфту с проточкой в средней части под захваты спайдера с одновременной установкой элеватора. Диаметр проточки равен наружному диаметру НКТ.

3.3 Монтаж деталей замка с НКТ в составе с муфтой по ГОСТ 633-80, выполняют в соответствии с рисунком 3. Используют удлиненный переходник  и дополнительный переходник с одной внутренней и одной наружной резьбой.

3.4  Вследствие того, что предварительное свинчивание деталей замка с трубами НКТ производится с более высокими моментами затяжки, чем при свинчивании рабочего соединения при проведении СПО, нерабочие резьбовые соединения муфты и переходника с НКТ остаются неподвижными. Свинчивание и развинчивание происходит только по рабочему соединению деталей замка, что обеспечивает увеличение срока службы НКТ.

ИС-00.000 ПС

4 Подготовка к монтажу НКТ и монтаж замков

4.1 При подготовке подвески НКТ для спуска в скважину, необходимо произвести монтаж замков в следующем порядке:    
          - снять (свинтить) с НКТ имеющиеся муфты (при монтаже в соответствии с рисунком 3  муфты не свинчивают) и произвести контроль резьбы с обеих концов труб (трубы и муфты при монтаже в соответствии с рисунком 3) на соответствие ГОСТ 633-80. На отбракованных трубах произвести перенарезку резьбы (замену муфты НКТ);   
          - собрать (свинтить) НКТ с деталями замка: на один конец трубы навинчивается переходник, на другой – муфта (короткая, удлиненная или дополнительный переходник).

Обращайте внимание на правильность монтажа удлиненной муфты в соответствии с рисунком 2 – муфта навинчивается на трубу муфтовым концом с фаской с×45( и не имеющим проточки, а муфтовый конец с заплечиками под элеватор и проточкой с маркировкой находятся ближе к торцу собранной трубы.

ИС-00.000 ПС

Сборку производить с применением смазки Р-402 ТУ 301-04-020-92 или 
Р-2 ТУ 38.101.332-90 в зависимости от условий эксплуатации в соответствии с нормативными документами по эксплуатации НКТ.

Допускается применение смазок Р-416 ТУ 301-04-020-92, Р-113 ТУ 38.101708-78.. Моменты затяжки (свинчивания) деталей замков с НКТ должны соответствовать указанным в таблице 1; 
          - установить на наружную резьбу муфт и переходников защитные заглушки.

Т а б л и ц а 1–Моменты затяжки деталей замков с НКТ, Н(м

| Обозначение НКТ | Группа прочности материала трубы по ГОСТ 633 -80 |
| --- | --- |
|  | Д | К | Е | Л | М | Р |
| 33х3,5 | - | 380-450 | 520-600 | - | - | - |
| В 33х3,5 | - | 850-1000 | 1200-1400 | - | - | - |
| 48 х 4 | - | - | 800-900 | - | - | - |
| 60 х 5 | - | - | 1300-1400 | - | - | - |
| В 60 х 5 | - | - | 2600-2900 | - | - | - |
| 73 х 5,5 | 1600-1700 | 1900-2000 | 1900-2000 | 2400-2500 | 2400-2500 | - |
| В 73 х 5,5 | - | - | 2800-3100 | 2800-3100 | 3000-3300 | 3500-4500 |
| 73 х 7 | - | 2800-3200 | 2900-3300 | - | - | - |
| В 73 х 7 | - | - | 3500-3800 | 3500-3800 | - | - |
| 73 х 10 | - | - | 3500-3800 | - | - | - |
| 89 х 6,5 | - | - | 2900-3200 | 3500-3800 | - | - |
| 89 х 7,34 | - | - | 3200 -3600 | 3500-3800 | - | - |

4.2  Эксплуатационные ограничения

Эксплуатационные ограничения – критерии предельного состояния деталей замка при эксплуатации, контролируемые в процессе контрольно-сортировочных работ (разбраковке) и при проведении СПО согласно действующих нормативных документов по эксплуатации НКТ:

- замок не ремонтопригоден.

Не допускается использование изделия при несоответствии (износе) резьбы требованиям ГОСТ 633-80. Повторное нарезание резьбы на деталях  замка не допускается; 
            - минимальная толщина стенки ниппельной части переходника под                                                                                                                                      резьбой в плоскости торца – 1 мм;
           - при достижении толщины стенки деталей замка предельной величины Smin, приведенной в таблице 2, детали подлежат замене.      
            Т а б л и ц а 2 – Предельная минимальная толщина стенки

| Условный диаметр сопрягаемой НКТ, мм | Предельная минимальная толщина стенки Smin, мм |
| --- | --- |
| 48 60 73 89 | 3,2 3,8 4,2 5,0 |

5 Заметки по эксплуатации

            5.1 Меры безопасности при работе  изделия

К работе с изделием допускаются лица, достигшие 18 лет, изучившие конструкцию изделия, прошедшие инструктаж по технике безопасности и допущенные к работе с высокими и сверхвысокими давлениями.
           При работе с изделием руководствоваться «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08-624-03.

ИС-00.000 ПС

5. 2 Использование изделия

НКТ, предварительно собранные с деталями замка, свинтить в колонну НКТ в соответствии с действующими нормативными документами по эксплуатации НКТ. Сборку производить с применением смазки Р-402 или Р-2 в зависимости от условий эксплуатации НКТ. Допускается применение смазки РУСМА-1 ТУ 0254-001-46977243-2002 для смазки рабочего соединения замка.

Рекомендуемые моменты затяжки рабочих соединений при сборке НКТ в колонну приведены в таблице 3.
Т а б л и ц а 3 – Моменты затяжки (свинчивания) рабочих соединений

при сборке колонны НКТ, Н(м

| Обозначение НКТ | Группа прочности материала трубы по ГОСТ 633-80 |
| --- | --- |
|  | Д | К | Е | Л | М | Р |
| 33х3,5 | - | 280-350 | 420-460 | - | - | - |
| В 33х3,5 | - | 600-800 | 850-1000 | - | - | - |
| 48 х 4 | - | - | 650-750 | - | - | - |
| 60 х 5 | - | - | 900-1100 | - | - | - |
| В 60 х 5 | - | - | 2000-2300 | - | - | - |
| 73 х 5,5 | 1300-1500 | 1500-1700 | 1700-1900 | 1900-2100 | 1900-2100 | - |
| В 73 х 5,5 | - | - | 2200-2600 | 2200-2600 | 2500-2800 | 2800-3300 |
| 73 х 7 | - | 2200-2600 | 2200-2600 | - | - | - |
| В 73 х 7 | - | - | 2400-2700 | 2400-2700 | - | - |
| 73 х 10 | - | - | 2800-3300 | - | - | - |
| 89 х 6,5 | - | - | 2200-2500 | 2400-2700 | - | - |
| 89 х 7,34 | - | - | 2500-2900 | 2800-3300 | - | - |

Спускоподъемные операции проводить в соответствии с общими правилами безопасности регламентирующих документов по технике безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

При подъёме НКТ с элементами (муфтой и переходником) замка с мостков  и опускании ее на мостки, наличие защитной заглушки на наружной резьбе обязательно.                                                                                                    
         Для предотвращения ослабления затяжки муфты и переходника на НКТ при спускоподъемных операциях:                                                                                                                                              	  - пользоваться только ручной задержкой муфты; 
            - захват трубным ключом производить по наружной поверхности переходника.                                                                                                                                          
           Во избежание раскручивания нерабочих соединений муфты и переходника на НКТ,

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- захват трубным ключом  за наружный диаметр  НКТ; 
            - проведение  технологических операций  с вращением колонны  НКТ, оснащённых замками; (при использовании гидродвигателей для бурения или разбуривания пробок и т.п.).

ДОПУСКАЕТСЯ:

-  поворот (доворот) колонны НКТ для установки пакера в рабочее состояние по часовой стрелке.

Эксплуатация колонны НКТ, собранной с износостойкими замками, должна производиться в соответствии с инструкциями эксплуатирующей (нефтедобывающей) организации на выполнение технологических операций. По окончании подъема колонны НКТ, наружные резьбы закрыть технологическими заглушками.

Данные по наработке и условиям эксплуатации замков должны быть записаны в паспорт-журнал, или документ аналогичного назначения, который оформляют и ведут на каждую колонну НКТ в эксплуатирующей организации.

ИС-00.000 ПС

5.3 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание замков при эксплуатации включает в себя:

- нейтрализацию и промывку деталей замков совместно с НКТ после работ с кислотами;

- контрольно-сортировочные работы (разбраковку) одновременно с НКТ с периодичностью, установленной эксплуатирующей организацией в соответствии с действующими нормативными документами по эксплуатации НКТ.

Критерии предельного состояния замков до замены деталей приведены в 4.2.

6 Ресурсы, сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя

6.1 Назначенный ресурс рабочего резьбового соединения замка:

- не менее 200 циклов свинчивания-развинчивания, или суммарное количество СПО при проведении технологических операций с интенсивным воздействием на оборудование скважины – не более 60, в том числе технологических операций гидравлического разрыва пласта – не более 30 в течении срока службы 2 года, в том числе срок хранения 6 месяцев в консервации и упаковке изготовителя в складских помещениях, но не более срока службы НКТ.
             6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приемки заказчиком, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.3 Гарантия считается исчерпанной  при достижении любой из ниже перечисленной наработки в течение гарантийного срока:

- 170 циклов свинчивания-развинчивания по рабочему резьбовому соединению;

- общее число технологических операций с интенсивным воздействием на оборудование скважины  - 60 СПО, в том числе не более 30 операций гидравлического разрыва пласта.

6.4 Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующих нормативных документов по эксплуатации НКТ и настоящего паспорта.

6.5 Претензии по качеству не принимаются в следующих случаях:

- несоблюдения правил и условий эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования, установленных разделами 5 и 8 настоящего паспорта;

- превышения регламентированных моментов свинчивания;

- проведения технологических операций с вращением колонны НКТ; 
             - проведения технологических операций с воздействием на колонну вращающих моментов, превышающих допустимые значения согласно 5.2;

- эксплуатации замков, достигших предельного состояния согласно 4.2;

- использования потребителем деталей замков, изготовленных самостоятельно или третьей стороной, а так же в случаях ремонта (перенарезания резьбы) деталей замка.

6.6 Наработку и условия эксплуатации определяют по записям в паспорте-журнале на колонну НКТ.

6.7 Изготовитель вправе затребовать от эксплуатирующих организаций сведения по эксплуатации:

-число СПО;

-число операций с интенсивным воздействием;

-число операций с ГРП и др.

ИС-00.000 ПС

7 Маркировка

7.1 Маркировка нанесена на проточке переходника и наружной поверхности муфты ударным способом и включает:

- наименование предприятия-изготовителя (товарный знак);
             - регистрационный номер замка (присвоенный предприятием-разработчиком конструкторской документации) – числовое обозначение без букв;

- исполнение специальной поставки;

- тип НКТ (обозначение труб с высаженными наружу концами – буква В, для гладких труб дополнительных обозначений нет);
             - условный диаметр НКТ, мм;

- толщину стенки НКТ, мм;

- группу прочности материала; 
             - дату изготовления: месяц – двумя цифрами, год – двумя последними цифрами года.

Примеры  нанесения маркировки:

ПНИТИ 75 Ш 73 734 Е 04 12 – Замок ИС-75.000 для гладких НКТ по ГОСТ 633, специальной поставки. условного диаметра 73 мм, с номинальной толщиной стенки 7,34 мм, из стали группы прочности Е, изготовлено в апреле 2012 года ОАО ПНИТИ.

8 Хранение, транспортирование, утилизация

8.1 Изделия рекомендуется хранить в складских помещениях, под навесами, а при их отсутствии на специально подготовленных открытых площадках в консервации и таре изготовителя. Для защиты от повреждений открытую резьбу изделия защитить заглушкой, или обернуть в 2 слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569-2006.

Детали замков, свинченные с НКТ, хранят в соответствии с требованиями по хранению НКТ.

Замки законсервированы консервационным маслом К-17  ГОСТ 10877-76. Расконсервацию производить протиранием ветошью, смоченной растворителем нефрас С 50/170 ГОСТ 8505-80 или уайт-спиритом ГОСТ 3134-78 с последующим протиранием насухо. Допускается не производить расконсервацию внутренних и наружных поверхностей перед использованием изделий по назначению.

Срок хранения замков без переконсервации  - 1 год.

По требованию заказчика резьбы могут быть законсервированы смазкой РУСМА-1      ТУ 0254-001-46977243-2002.

Срок хранения без переконсервации – 3 месяца.

Переконсервацию изделий проводят в случаях обнаружения дефектов временной противокоррозионной защиты при контрольных осмотрах в процессе хранения или по истечению сроков хранения.

8.2 Изделия транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, а  при перевозке железнодорожным транспортом – и техническими условиями погрузки и крепления грузов.

ИС-00.000 ПС

8.3 Особые требования к утилизации не предъявляются.

Изготовитель:

ОАО Пермский научно-исследовательский технологический институт

РФ, 614990, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 41

Тел./факс (342) 281-02-47, (342) 281-01-90

Телетайп  Пермь  134155  ТЕМП

E-mail:  info@pniti.ru